# 保环评〔2019〕14号

湘西自治州生态环境局保靖分局

关于保靖县鑫瑞建材有限公司水泥制品  生产和加工项目环境影响报告表的批复

保靖县鑫瑞建材有限公司：

你公司报来的《关于申请批复<保靖县鑫瑞建材有限公司水泥制品生产和加工项目>环境影响报告表》的报告及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、保靖县鑫瑞建材有限公司水泥制品生产和加工项目总投资3000万元，占地面积15亩，建设地点在保靖县工业集中区钟灵山工业组团内。主要建设内容包括：破碎车间、砂石堆放车间、水泥罐仓、加工车间、养护车间、打包车间、水泥制品成品区、办公综合楼等。主要产品为年产水泥制品30万立方（空心砖27万立方、混凝土涵管2万立方、混凝土沟盖板1万立方）。项目运营期第一年的混合砂石原料来源于工业园场地平整产生的弃石，项目接受的弃石方通过破碎机破碎后通过传送带送至砂石堆料车间，全部作为原料利用，后期生产运营的原料均外购。在建设单位认真落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施前提下，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施。

二、建设单位在项目建设和营运期间应重点做好以下方面工作：

1.加强项目施工期环境管理工作。施工场地设置围挡、防尘布网，定期洒水降尘；在项目场地设置排水系统、围挡四周设置排水沟，施工废水经沉淀处理后回用，不外排，施工生活废水经旱厕收集后用于附近农肥，严禁外排；建筑垃圾统一收集，施工结束后及时进行清运，生活垃圾集中收集后运至垃圾填埋场妥善处置；优先采用先进的生产工艺，合理布置施工作业面和安排施工时间，降低噪声影响。

2.做好项目营运期间废水污染防治。项目需修建初期雨水收集设施，初期雨水经沉淀后用于水泥制品生产及养护用水；生活污水经化粪池预处理后通过转运或提升排入园区污水管网，进入园区生活污水处理站进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入酉水。

3.做好项目营运期废气污染防治。项目破碎车间需进行封闭，同时在破碎进料口及出料口安装喷雾降尘设施；做好原料堆场的“三防”措施，砂石堆放场采用钢架大棚结构封闭，设置三面围挡，并在砂石堆周围按比例设置喷雾设施，定期洒尘。

4. 做好项目运营期噪声污染防治。优先选用低噪声型设备，对高噪声设备采取减振隔声等措施，加强设备的维护和保养，加强厂界周边绿化，降低噪声影响。

5.做好项目运营期固体废物处理措施。定期清理初期雨水沉淀池产生的沉渣并回用于项目制砖，除尘器粉尘回收于水泥罐仓，产品次品回用于项目制砖，废钢筋集中收集后外售，废滤芯由供应厂家更换回收；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求做好厂内危废暂存间的防渗防腐处理，废矿物油与含矿物油废物在危废暂存间收集暂存后，委托有资质的单位进行处置；生活垃圾集中分类收集后送至垃圾填埋场妥善处置。

6.按照报告表监测方案要求，定期对项目各监测因子进行监测，并将结果报我局备案，一旦发现问题，及时采取措施进行处理。

7.制定环境事故应急预案，明确责任人，落实风险防范措施，建立健全环境管理制度，设专人管理环保设施，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

三、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

保靖县环境保护局(代章）

2019年10月8日

抄送：保靖县环境监察大队